## Slide 1
How do you come up with
great ideas and then make
them happen?
컴퓨터공학과/김민정/김태훈/이지은/현동아
Notes: 위대한 아이디어를 생각해 내고 실제로 그것을 실현시키는 법

## Slide 2
CONTENTS
Weather
cube
Smart
measure

## Slide 3
1
Weather cube
Notes: Tempescope 기기를 기반으로 weather cube를 만들계획입니다.
Tempescope은 한마디로 날씨를 품은 기계로 일본 엔지니어가 디자인한 제품입니다.

## Slide 4
기능
무선 인터넷(wifi)를 통해 인터넷 상의 일기 예보 정보를 실시간으로 가져와 날씨 표현.
Notes: 사진에서 알 수 있듯이 만약 비가 내린다면 상자 속에서는 정말 비가 내리고, 흐리다면 구름이 생기고, 맑다면 환한 빛을 쏩니다.
정말 직관적으로 밖의 날씨를 알 수 있습니다.
Tempescope를 신발장 옆에 놓는다면, 날씨에 맞게 우산을 챙기거나, 신발을 고를 수도 있겠네요.

## Slide 5
기능
크라우드 펀딩까지 진행되었던 제품
Open source를 기반으로 기능 추가 계획 (미세먼지 측정기)
Notes: 크라우드 펀딩까지 했던 제품이다
저희는 이 제품의 자연의 모습을 인공물 안에서 표현하기 때문에 보는 이의 감성을 자극하는 모습이
첫 아이디어 발표때 생각한 별자리 조명의 시각적이고 동적인 모습도 담고 있고 만들면서 저희 팀이 재미를 느낄 수 있을 것같아서 이와같이
감성적인 제품을 만드려 보려고 합니다.
그래서 제작자가 공개한 오픈소스를~

## Slide 6
외형/원리
Notes: 전반적인 외형은 다음과 같습니다.
아무래도 물로 날씨를 표현하려고 해서 전자파트와 물이 닿지 않게 여러 층으로 나눌것입니다.
CUBE FOR DISPLAY 파트는 아크릴 재질로 만들어 내부의 날씨가 보이는 부분입니다.

## Slide 7
3D 프린팅
Notes: 모델링을해서 저희에게 필요한 외형을 만들것입니다.

## Slide 8
외형/원리
Notes: 그리고 기본적으로 비, 구름, 빛을 표현할 것입니다.
비는 펌프로 밑의 물을 끌어올려 물방울을 떨어뜨려 비가 내리는 효과를 줄것 이고요.
구름 낀 날씨는 소형 가습기를 사용하여 구름형태를 만들어줍니다.
그 밖에 빛으로 천둥, 화창함 등을 Strip LED를 이용하여 표현해 줍니다.

## Slide 9
필요한 부품
Notes: 방금 보셨듯이
<빗물을 천장으로 끌어올리기 위한 펌프>
를 사용하기 위해서 큐브의 천장까지 이어주는 고무 튜브도 필요할 것 같습니다.
그리고 사용하려면 12V 전원이 필요하기에 아두이노 입출력핀으로는 전류가 부족하여 별도로 24v릴레이 모듈을 사용하여 외부전원을 제어해 주어야 합니다.
<구름 이펙트를 만들기 위한 가습기 모듈>
USB 가습기를 사용하려고 합니다. 애는 5v로 동작하기에 이또한 5V 외부전원을 주어 릴레이로 제어할 것 입니다.
천장 쪽에 달아둔 Neopixel LED입니다. 실리콘?! 튜브로 감싸져서 나오기 때문에 천장에서 떨어지는 물에도 끄떡 없습니다.
인터넷 상의 일기 예보 정보를 실시간으로 가져오기 위한

## Slide 10
필요 지식
○ 릴레이 모듈 사용하기
○ Strip LED 사용하기
○ Wifi shield 사용하기

## Slide 11
구현
아두이노 코드
OpenweatherMap.org
Notes: 날씨표현을 위한 펌프 및 모터 제어 자체는 디지털 출력 On/Off 로 단순하게 제어가능 할 것 같습니다.
다만 와이파이를 이용하여 OpenweatherMap.org 로부터 무료로 제공하는 샘플데이터로 날씨 데이터를 가져오는 부분이 복잡할 것으로 예상하고 있습니다.

## Slide 12
기능 추가
2. 집안의 미세먼지측정기
1. 미세먼지측정기(open API사용)
{

## Slide 13
기능 추가
1. 미세먼지측정기(open API사용)
API에서 가져오는 값: 대기 측정소에서 측정한 값.
[미세먼지, 초미세먼지, 아황산가스농도, 오존농도, 일산화탄소 농도]등 실시간
공공데이터포털(https://www.data.go.kr/)
Notes: 날씨데이터와 마찬가지로 WiFi통신으로 국내 대기 데이터 가져올 계획임
기본적인 API는 공공데이터포털(https://www.data.go.kr/)에서 제공하고 있으니 측정소에서 측정한 값을 API를 사용해서 받아와 출력합니다

## Slide 14
기능 추가
2. 집안의 미세먼지측정기
Notes: 집안의 미세먼지의 농도와 온도, 습도 같은 간단한 환경정도를 한 눈에 확인해볼 수 있어 미세먼지를 확인하고 환기를 할수있다는 장점이 있다.
부품설치로 큐브가 커지는 단점

## Slide 15
2
Smart tape measure

## Slide 16
기능
초음파모드:
내부센서를 통해 초음파 송출.
벽에 부딪혀 돌아오는
파장을 수치화하는 원리.
스마트 줄자와 공중에 떠있는 물체 사이의 정확한 거리를 잴 수 있다.

## Slide 17
기능
앱과 연동:
블루투스 이용하여 스마트폰에 기록 저장
거리를 잰 시간, 잰 거리, 단위, 사용한 모드

## Slide 18
기능
+스트링:
숫자 표시줄 대신 낚시용 스트링 사용(스트링으로 원형 물체도 정밀하게 측정가능/ 대각선과 곡선을 재기 힘든 줄자의 단점 보완)

## Slide 19
필요한 부품
LCD(16X2 캐릭터LCD)
아두이노 나노
버튼

## Slide 20
HC-SR04
(초음파 센서)
필요한 부품
초음파가 목표물에 부딪혀서
돌아오는 시간을 측정하여 목표와의 거리 측정
거리측정 범위 2cm ~ 400cm 정도까지

## Slide 21
필요한 부품
아두이노 코드
long microsecondsToCentimeters(long microseconds) 함수사용:
마이크로 초 시간을 입력으로 받아 거리로 환산.

## Slide 22
+ RC car

## Slide 23
+ RC car

## Slide 24
+ RC car

## Slide 25
THANK YOU